MODYFIKACJA NR II

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Z DNIA 20.09.2018 r.

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa i montaż dwóch specjalistycznych skanerów dziełowych w formacie A2 oraz przeszkolenie użytkowników sprzętu)”.

Nr ogłoszenia 617014-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 500225644-N-2018  z dnia 19-09-2018 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 500226640-N-2018 z dnia 19-09-2018 r.

Postępowanie ZP/05/2018 r.

Instytut Dendrologii PAN jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa i montaż dwóch specjalistycznych skanerów dziełowych w formacie A2 oraz przeszkolenie użytkowników sprzętu”., działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) – dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) udostępnionych na stronie internetowej www.idpan.poznan.pl/bip w dniach 13.09.2018 oraz 19.09.2018 poprzez:

opublikowanie na stronie internetowej www.idpan.poznan.pl/bip w dniu 20.09.2018 r. zmian treści w następujących punktach:

- Punkt III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch specjalistycznych skanerów dziełowych w formacie A2 oraz przeszkolenie użytkowników sprzętu:

Nr CPV 38520000-6 Skanery.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

| Lp. | Nazwa komponentu, parametru lub cechy | Opis komponentu, parametru, cechy lub wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj skanera | Skaner książkowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem |
|  | Tryby skanowania | Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal |
|  | Format skanowanych obiektów | Minimum 594 x 420 mm (A2) |
|  | Przetwornik obrazu | Liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy lub matrycowy przetworniki analogowo-cyfrowe wysokiej rozdzielczości |
|  | Rozdzielczość optyczna urządzenia | Minimum 400 dpi |
|  | Prędkość skanowania | Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A2 z rozdzielczością 200 dpi nie może trwać dłużej niż 2 s. |
|  | Szyba dociskowa | Skaner wyposażony w ruchomą szybę dociskową, umożliwiającą dociśnięcie obu pagin dzieła, skanowanego w trybie płaskim oraz w pozycji nie w pełni rozwartej (dowolnym kącie rozwarcia w przedziale od 120⁰ do 140⁰). W celu realizacji powyższej funkcjonalności dopuszcza się wyposażenie skanera w dwie szyby dociskowe, których wymiana jest czynnością operatorską. Skaner musi umożliwiać skanowania zarówno przy użyciu jak i bez użycia szyby. |
|  | Stół roboczy | Skaner wyposażony w specjalny stół oraz układ optyczny umożliwiające skanowanie obiektów w pozycji płaskiej oraz w pozycji o dowolnym kącie rozwarcia mieszczącym się od 120⁰ do 140⁰. Konstrukcja stołu roboczego musi zapewniać możliwość skanowania obu pagin rozwartego dzieła w pojedynczym cyklu skanowania, a rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię zarówno przy pracy w trybie płaskim jak i w trybie V (tzn. dowolnym kącie rozwarcia w przedziale od 120⁰ do 140⁰.) |
|  | Układ optyczny | Układ optyczny skanera musi umożliwiać skanowanie w trybie płaskim oraz w trybie V. Ponadto w każdym z wyżej wymienionych trybów skanowania - musi umożliwiać skanowanie obu pagin rozwartego dzieła podczas tego samego cyklu skanowania, a rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię stron skanowanego obiektu. Nie dopuszcza się rozwiązań, które do zeskanowania prawej i lewej paginy rozwartego dzieła wymagają dwóch (lub więcej), niezależnych cykli skanowania. |
|  | Interfejs fizyczny | Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet lub szybszy, umożliwiający bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z aplikacji klienckich posadowionych na dowolnych stacjach komputerowych pracujących w danym segmencie sieci, za pośrednictwem protokołu TCP/IP. |
|  | Interfejsy użytkownika | Skaner musi być wyposażony w panel sterujący umożliwiający operatorowi dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych. Oferowany sprzęt musi umożliwiać dostęp do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę WWW lub Wykonawca zapewni w trakcie gwarancji wsparcie techniczne w ciągu 12 godzin (każdy dzień z wyjątkiem dni wolnych od pracy) liczone od daty i godziny zgłoszenia, które zostanie realizowane na miejscu w Siedzibie Zamawiającego. |
|  | Dystrybucja plików | Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP, |
|  | Obsługa zewnętrznych nośników pamięci | Skaner musi być wyposażony porty USB oraz umożliwiać skanowanie i zapis rezultatów bezpośrednio na zewnętrzne nośniki USB (pendrive, inne urządzenie magazynujące USB) bez konieczności komunikacji z jakimkolwiek komputerem zewnętrznym. |
|  | Oświetlenie | Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. |
|  | Korekcja obrazów | Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. |
|  | Oprogramowanie | Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem do skanowania i obróbki plików z obrazami. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyzację czynności związanych ze skanowaniem, obróbką obrazów cyfrowych oraz ich dystrybucją i zapisem. Architektura oprogramowania musi zapewnić Zamawiającemu możliwość wprowadzania obiektów cyfrowych do systemu, poprzez skanowanie lub import, przetwarzania i obróbki obrazów oraz kontroli poprawności wykonania poszczególnych czynności. Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i umożliwiać współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł. Oprogramowanie musi zapewniać przepływ oraz kontrolę wprowadzonych obiektów od momentu ich zeskanowania lub importu, przez obróbkę, konwersję, kontrolę jakości aż do ostatecznego zapisu pożądanych rezultatów. Wszelkie operacje na obrazach realizowane przez operatorów lub system automatycznie muszą odbywać się w taki sposób aby, w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakościowej, nie było konieczności powtórnego wprowadzania do systemu obiektów cyfrowych. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie w procesie digitalizacji metadanych: metadanych bibliograficznych skanowanych obiektów; metadanych technicznych związanych z architekturą procesu digitalizacji; metadanych związanych z dystrybucją dokumentów elektronicznych; Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie różnych schematów w ramach procesu digitalizacji oraz realizować proces zgodnie z zawartymi w schematach założeniami. W ramach schematu musi być możliwe wykorzystanie poniższych czynności oraz ustalenie ich porządku w procesie: stworzenie zadania; skanowanie; import obrazów; przetwarzanie obrazu; eksport plików; przekazanie obiektu do narzędzi zewnętrznych; kontrola jakości; zapis rezultatów. Oprogramowanie musi zapewniać: automatyczną detekcję krawędzi strony zeskanowanego obiektu; automatyczną analizę logiczną zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. automatyczną detekcję koloru tła skanowanego obiektu; automatyczną detekcję linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła) Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie operacji na obrazach: skalowanie obrazów; zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC; konwersję formatów plików; konwersję obrazów do postaci monochromatycznej; regulację jasności oraz kontrastu; wyostrzanie; obrót; prostowanie; kadrowanie; podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, pdf, pdf/a. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i zapisywania różnych schematów obsługi procesu digitalizacji. W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików oraz nadawanie czynnościom atrybutów wykonania automatycznego lub pod nadzorem operatora. Narzędzie musi umożliwiać automatyzację wykonywania czynności zdefiniowanych w procesie jako automatyczne i łączyć je w ramach danego schematu z czynnościami wykonywanymi pod kontrolą operatora. W ramach czynności automatycznych muszą być wykonywane: automatyczna detekcja krawędzi strony zeskanowanego obiektu; automatyczna analiza logiczna zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. automatyczna detekcja koloru tła skanowanego obiektu; automatyczna detekcja linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła ) podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; automatyczne kadrowanie w oparciu o analizę zawartości obrazu; konwersja formatów wyjściowych plików; tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych w oparciu o przechowywane w środowisku metadane; W ramach czynności pod nadzorem operatora musi być możliwość dokonywania: oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych; wybiórczej oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych na podstawie zadanych parametrów oceny Oprogramowanie musi oferować narzędzia wspomagające proces kontroli operacji wykonywanych na obiektach cyfrowych. Podczas operacji automatycznego kadrowania zeskanowanego dzieła, na podstawie analizy wyliczonych rozmiarów stron, oprogramowanie musi prezentować operatorowi rozkład wyliczonych rozmiarów strony w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej; Podczas operacji automatycznego prostowania stron, na podstawie analizy wyliczonego kąta korekty, oprogramowanie musi wskazywać operatorowi rozkład wyliczonych wartości kąta w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej; |
|  | Gwarancja | Skaner musi być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją, realizowaną przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela w ramach której zapewnione mają być: naprawa sprzętu w miejscu instalacji, wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości). |
|  | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu oraz szkolenie dla użytkowników w zakresie jego obsługi. |
|  | Wsparcie | W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji, dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego skanera |

- Punkt XV SIWZ otrzymuje brzmienie:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dostawa i montaż dwóch specjalistycznych skanerów dziełowych w formacie A2 oraz przeszkolenie użytkowników sprzętu” – przetarg nr 05/2018” do 25 września 2018 roku w sekretariacie Instytutu nr pokoju 103 do godz. 1000. Oferty zostaną otwarte 25 września 2018 roku o godz. 1030 w pokoju nr 11 w budynku A Instytutu.

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn